## Slide 1: 電極の洗浄
電極版のカルシウムスケール対策
重要
株式会社パワーグリーン・ジャパン

## Slide 2
自動洗浄 水を止める度に残水を使って自動洗浄します
本格的に洗浄 300L使用すると点滅しますが、硬水（海外に多い）の場合は定期的に洗浄ください

## Slide 3
陰極（-）アルカリイオン水
還元水/水素水
陽極（+）酸性イオン水
カルシウム
V
隔膜
H2O
H+
02
H2O
OH- 水酸イオン
H2 水素ガス
Ca2+ Mg2+ Na+ K+
Cl- SO4 2-
No3- CO3 2-
スケール化
カルシウムスケール（結晶化）

## Slide 4
電気分解できなくなる
水漏れなど故障
高い修理費

## Slide 5
洗浄は簡単
洗浄お知らせが出たら
又は、週に1～2回程度
酸性水を15秒程度使う（出す）

## Slide 6
陰極（-）アルカリイオン水
陽極（+）酸性イオン水
カルシウム
V
隔膜
陰極（-）アルカリイオン水
陽極（+）酸性イオン水
極性反転 + - 反転
電極版から カルシウムが 弾き飛ばされてスケール化防止 （洗浄終了）

## Slide 7
洗浄とは カルシウムスケールが固着して、 水漏れなどの故障を防ぐ目的です。 必ず洗浄（酸性水を出す）を行ってください。 それにより長期お使いいただける商品でございます。
特に海外では硬水が多いので
自主的に洗浄の頻度を（酸性水を出す）多くして下さい
また、軟水器の併用はベストです